Инструкция на насос низковольтный (постоянного тока) серии HHB

HHB2.0-12B

HHB3.8-12B

HHB5.7-12В

# НОВИНКА

# ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ И АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

Внимательно прочтите инструкцию перед эксплуатацией насоса и сохраните ее для дальнейшего использования

ВНИМАНИЕ!

- Не включать насос без воды.

- Не опускать конец кабеля в воду.

- Будьте внимательны с напряжением. Насос рассчитан на постоянное напряжение 12В.

- Не тяните за кабель. Не роняйте насос.

- При перекачивании воды, конец шланга должен находиться над поверхностью воды.

- Использовать только для чистой воды. Не использовать насос для перекачки воды с примесями, бензина, машинного масла, керосина.

- Если в воде содержатся примеси, то насос будет работать с перебоями, что приведёт к его поломке.

Насосы постоянного тока предназначены для перекачки чистой воды. Электропитание насоса осуществляется напряжением постоянного тока 12В. Насос можно подключить к аккумулятору автомобиля или от прикуривателя и решить проблему с водоснабжением при временном отключением электричества на даче, в загородном доме, обеспечить водой на рыбалке, в поездке и других ситуациях. Насосом можно откачивать воду на яхте, катере, лодке, там, где используется безопасное электроснабжение 12В. Например, осмотровые ямы, спецпомещения, помыть автомобиль и прочее.

Этот насос незаменим для путешественников и автолюбителей.

Принцип работы насоса:

1. Подсоедините шланг

2. Погрузите насос в воду

Перед тем как погрузить насос в воду убедитесь, что крышка плотно закрыта. Внутреннее пространство насоса должно быть герметично закрыто.

3. Подключите насос к питанию

Насос начинает работать и прекращает свою работу при отключении его от блока питания.

| Модель | ННВ2.0-12В | ННВ3.8-12В | ННВ5.7-12В |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметр присоединительного патрубка | 19 мм | 28,5 мм | 28,5 мм |
| Максимальный напор | 4,5 м | 4 м | 4 м |
| Макс. температура воды | 60°C | 60°C | 60°C |
| Напряжение | 12В | 12В | 12В |
| Ток | 4А | 5,5А | 8А |
| Режим работы | Продолжительный | Продолжительный | Продолжительный |
| Макс. подача | 2 м³/час | 3.8 м³/час | 5.7 м³/час |
| Длина кабеля | 1.2м | 1.2м | 1.2м |

Возможные неисправности и путь их устранения

| Поломка | Возможная причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Насос не работает | - Неправильно подключен электрический кабель - Повреждение провода - Рабочее колесо загрязнено | - Проверьте соединение - Замените провод - Разобрать и почистить |
| Подача воды снизилась | - Неправильное соединение + и – - Попадание инородных тел в рабочее колесо - Фильтр засорился - Вода в шланге протекает - Слишком тонкий или слишком длинный шланг - Нет напряжения - Слабая подача напряжения - Износилось рабочее колесо - Высота подъёма воды очень большая | - Подсоединить правильно - Разобрать и прочистить - Вытащить фильтр и прочистить - Остановить утечку - Поменять шланг на более широкий или укоротить его - Зарядить аккумулятор - Заменить аккумулятор - Заменить рабочее колесо - Снизить высоту подъёма воды |
| Утечка электричества (замыкание) | - Оголённый конец кабеля попал в воду - Провод отсоединился от сальника - Повреждена изоляция | - Достать конец кабеля из воды - Закрутите хорошо болты - Замените изоляцию |

Гарантии изготовителя

1. Гарантийный срок эксплуатации насоса -12 месяцев со дня продажи.

2. В случае выхода насоса из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине
изготовителя    владелец    имеет    право    на    бесплатный    гарантийный    ремонт    при
предъявлении гарантийного талона.

3. Для гарантийного ремонта владельцу необходимо отправить насос с приложением данного паспорта, полной его комплектации в транспортной упаковке, обеспечивающей сохранность изделия, в гарантийную мастерскую.

4. Гарантия не распространяется на насосы с дефектами, возникающими в результате

эксплуатации их с нарушениями требований паспорта, в том числе:

- работа с перегрузкой электродвигателя;

- механические повреждения в  результате удара, падения и т. п.;

- повреждения в результате воздействия огня, агрессивных веществ;

- проникновения нефтепродуктов, посторонних предметов внутрь изделия.

По окончании срока службы электробытовой прибор должен быть утилизирован с наименьшим вредом для окружающей среды в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.