ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НИЗКОВОЛЬТНОГО НАСОСА

(ПОСТОЯННОГО ТОКА)

HHB3.0M-12B_

Внимательно прочтите инструкцию перед эксплуатацией насоса и сохраните ее для дальнейшего использования.

ВНИМАНИЕ!

- Не включать насос без воды.

- Не опускать конец кабеля в воду.

- Будьте внимательны с напряжением. Насос рассчитан на постоянное напряжение 12В.

- Не тяните за кабель. Не роняйте насос.

- При перекачивании воды, конец шланга должен находиться над поверхностью воды.

- Если в воде содержатся примеси, то насос будет работать с перебоями, что приведёт к его поломке.

Насосы постоянного тока предназначены для перекачивания воды и других неагрессивных жидкостей. Электропитание насоса осуществляется напряжением постоянного тока 12В. Насос можно подключить к аккумулятору автомобиля или от прикуривателя и решить проблему с водоснабжением при временном отключении электричества на даче, в загородном доме, обеспечить водой на рыбалке, в поездке и других ситуациях. Насосом можно откачивать воду на яхте, катере, лодке, там, где используется безопасное электроснабжение 12В, например, осмотровые ямы, спецпомещения, помыть автомобиль и прочее. Подходит для перекачки масляных жидкостей.

Этот насос незаменим для путешественников и автолюбителей.

Подготовка и порядок работы:

- Для забора воды подвесьте насос в водоёме. Всасывающую полость диффузора опустите в воду настолько, чтобы щелевидные отверстия были погружены на глубину 5-7см. При работающем на холостых оборотах двигателей, подключите клеммы провода питания к клеммам аккумулятора (полярность подключения безразлична). Установите такие минимальные обороты двигателя, при которых производите подзарядку аккумулятора и приступайте к работе.

- Допускается работа насоса от аккумулятора при неработающем двигателе. При этом нужно учесть, что потребляемый ток порядка 10А и продолжительная работа может разрядить аккумулятор.

- Насос может работать при полном погружении в воду, т.е. при опускании на дно водоёма. Участок водоёма выбирается с каменистым галечным или другим дном, исключающим попадание ила, водорослей и т.п. в рабочую полость.

- Во избежание повышенного износа резиновой манжеты и щёток электродвигателя не допускайте работу насоса без воды.

Технические характеристики:

Максимальная подача: 3 м³/час

Максимальный напор: 13 м

Напряжение: 12В

Ток: 12А

Кабель: 1,3 м

Диаметр присоед. патрубка 19мм

Техническое обслуживание:

- С целью поддержания манжеты в исправном состоянии (исключения возможных деформаций) при длительном хранении, рекомендуется не реже одного раза в месяц включать насос погружённым в воду на 1-2 мин.

- При работе насоса частицы песка, глины и т.п. могут попасть под манжету и вызвать проникновение воды в полость электродвигателя.

Перечень возможных неисправностей и методы их устранения:

| Возможная неисправность | Вероятная причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| Нет подачи воды. Двигатель не работает. | Обрыв в подводящих проводах. Щетки не касаются коллектора (заклинивают или зависают). Крыльчатка задевает за корпус или диффузор. | Устраните обрыв. Устраните причины заклинивания. Изношенные щетки замените. Устраните задевание или очистите рабочую полость от грязи. |
| Нет подачи воды. Двигатель работает. | Засорились всасывающая полость диффузора или крыльчатка. | Очистить диффузор или крыльчатку. |
| Попадает вода в полость двигателя. | Поврежден или неплотно прилегает к корпусу колпак. Имеется зазор между отверстием в колпаке и проходящим через отверстие проводом. | Устраните повреждения. Наденьте колпак до полного прилегания. Устраните зазор намоткой липкой изоляционной ленты. |

Гарантии изготовителя

1. Гарантийный срок эксплуатации насоса -12 месяцев со дня продажи.

2. В случае выхода насоса из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя    владелец    имеет    право    на    бесплатный    гарантийный    ремонт    при предъявлении гарантийного талона.

3. Для гарантийного ремонта владельцу необходимо отправить насос с приложением данного паспорта, полной его комплектации в транспортной упаковке, обеспечивающей сохранность изделия, в гарантийную мастерскую.

4. Гарантия не распространяется на насосы с дефектами, возникающими в результате

эксплуатации их с нарушениями требований паспорта, в том числе:

- работа с перегрузкой электродвигателя;

- механические повреждения в  результате удара, падения и т. п.;

- повреждения в результате воздействия огня, агрессивных веществ;

По окончании срока службы электробытовой прибор должен быть утилизирован с наименьшим вредом для окружающей среды в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.